M

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

D-05.01.03

NAWIERZCHNIA Z OTOCZAKÓW I GŁAZÓW

- 1WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST )

  - Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót  w ramach zadania pn „PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU ZABYTKOWEGO PRZY DWORKU CHEŁMOŃSKICH W ADAMOWIŹNIE.”

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Określenia podstawowe zgodne z podanymi  definicjami w D-M-00.00.00. „ Wymagania  ogólne”.  Pkt. 1

  - Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

  - „Nawierzchnia z otoczaków i głazów – źródlisko” – 25 m2

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

    - Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 	ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.

  - Rodzaje materiałów :

Kruszywo naturalne żwir 16-63 mm  warstwa 35 cm. -  8.75 m3

Głazy granitowe naturalne , gładkie i wypłaszczone na wierzchniej stronie, duże otoczki granitowe  - ok. 4 szt. na 1 m2  kamieni o średnicy 38-50 cm , oraz kilka większych.

Razem ok. 100 kamieni , głazów.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

  - Sprzęt :

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

− koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

- urządzeń do przenoszenia, przesuwania głazów , ładowarki, wyciągarki

− spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkładania, profilowania,

- urządzeń do zagęszczania żwiru pomiędzy głazami,

- podstawowego sprzętu do prac ręcznych.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 4

  - Sprzęt i materiały można dowozić dowolnym środkiem transportu.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w

ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Obszar głazowiska nieregularnego kształtu / zwymiarowane narożniki /   25 m2, zachodzący na nawierzchnię ścieżki parkowej , z wbudowanym wcześniej pojedynczymi głazami granitowymi. Wierzch, na głazach do chodzenia w miarę płaski i gładki , szczeliny pomiędzy głazami i otoczakami ok. 15 cm, takie, aby nie uwięzła stopa. / patrz zdjęcie na projekcie /.

Kolejność robót :

- ułożenie warstwy 35 cm. żwiru, na wcześniej przygotowana warstwę geokraty z kruszywem,

- wbudowanie, stabilizowanie  i ułożenie głazów

- wypełnienie żwirem  przestrzeni między głazami do odpowiedniej wysokości i zagęszczenie.

Ze względu na indywidualny charakter robót wymagane jest, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej, kalkulacji własnej robót.

Zalecane jest, aby roboty prowadzone były pod nadzorem autorskim.

- KONTROLA JAKOSCI

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 6

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 7

  - Jednostką obmiarową jest 1 metr kwadratowy.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 8

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 „nawierzchni” z głazów obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

− oznakowanie robót,

− dostarczenie materiałów,

− prace ziemne,

− dostarczenie i wbudowanie mieszanki żwirowej i głazów

− wyrównanie do wymaganego profilu,

− zagęszczenie poszczególnych warstw,

- PRZEPISY ZWIĄZANE

| Normy 1. | PN-B-04481 | Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-11111 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka |
| 3. | PN-B-11113 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek |

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)

  - Przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych.

- PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie według własności fizyczno-mechanicznych.

  - PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia

  - PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą

  - PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

  - PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie

  - PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego

  - PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłości)