#### GIS ARCHITEKCI Sp. z o.o.

01-688 Warszawa ul. Pęcicka 9 lok. 2

tel:(22) 896 71 60  fax:(22) 832 33 54

PROJEKT REWITALIZACJI PARKU

DWOREK RODZINY CHEŁMOŃSKICH

przy ul. Mateusza Chełmońskiego 90 D w Adamowiźnie

gmina Grodzisk Mazowiecki

dz.nr ewid. 107/1, 108, 116/1z obrębu 1

inwestor :

Gmina Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Kościuszki 32a 05-825 Grodzisk Mazowiecki

reprezentowana przez Burmistrza – Grzegorza Benedykcińskiego

ścieżki i drogi parkowe, budowle parkowe, zabezpieczenie osuwisk 	brzegów rzeki, mała architektura – projekty techniczne

autorzy: 	mgr inż. Dorota Pape

mgr inż. Patrycja Zych

PROJKEKT TECHNICZNY ŚCIEŻEK I DRÓG PARKOWYCH

1. Ścieżka parkowa z nawierzchnią utwardzoną

Na terenie założenia przewiduje się ścieżki parkowe o nawierzchniach z kruszywa naturalnego i łamanego stabilizowane mechanicznie ,ujęte w krawężniki betonowe o wymiarach 6x25x100 cm., na ławie fundamentowej montowane w poziomie nawierzchni. Niwelety dróg prowadzone są po terenie, zgodnie z jego spadkami. Odwodnienie powierzchni ścieżek związane jest ze spadkami poprzecznymi bezpośrednio w grunt i wynosi 2 %.

Zaprojektowano następujący przekrój ścieżki parkowej pieszej :

Przekrój przez ścieżkę parkową rys. nr 1.

- Wierzchnia warstwa typu Hanse Grand 				3 cm

- Kliniec o uziarnieniu 4-31.5 mm / po zagęszczeniu /  		15 cm

- Na gruntach niestabilnych - geowłóknina na warstwie piasku	10 cm

Grunty niestabilne występują w okolicach projektowanego głazowiska / warstwica 118 /.

Zestawienie  projektowanych ścieżek :

- szerokość 1.6 m – 280.36 mb. – 448.57 m2

- krawężniki 6x25x100 cm = 561 mb. krawężnika = 561 szt.

Plac o nawierzchni jak ścieżki piesze – 57 m2

Nawierzchnia pod ławkami / bez krawężników /

jak ścieżki piesze -  36 ławek x / 1m x 2m / 2 m2 – 72 m2

Łącznie powierzchnia tego typu nawierzchni : 577.57  m2

1. Ścieżka parkowa z nawierzchnią gruntową ulepszoną

Na terenie założenia przewiduje się ścieżki parkowe o nawierzchni gruntowej ulepszonej  bez krawężników,( wg zaleceń konserwatorskich ).

- szerokość 0.7 m – 36.52 mb -  25.56 m2

- szerokość 1.2 m – 212.5 mb – 255.02 m2

Razem					  280.56 m2

2. Ścieżka parkowa z nawierzchnią utwardzona o wzmocnionej podbudowie

Na terenie założenia przewiduje się ścieżkę parkową z nawierzchnią utwardzona o wzmocnionej podbudowie przystosowaną do przejazdu samochodu do 3.5 ton, na podbudowie ze stabilizowanego kruszywa łamanego oraz wierzchniej warstwy z mieszanki Hanse Grand, ujęte w krawężniki z kostki granitowej o wymiarach 14x17 na ławie fundamentowej montowane w poziomie nawierzchni.

Niwelety dróg prowadzone są po terenie, zgodnie z jego spadkami.

Odwodnienie powierzchni dróg związane jest ze spadkami poprzecznymi bezpośrednio w grunt i wynosi 2 %.

Zaprojektowano następujący przekrój ścieżki parkowej pieszo-jezdnej:

Przekrój przez ścieżkę parkową rys. nr 2.

- Wierzchnia warstwa typu  Hanse Grand 					3cm

- Kliniec o uziarnieniu 4-31.5 mm / po zagęszczeniu /  		10 cm

- Tłuczeń o uziarnieniu 31.5-63					20 cm

Parametry

- szerokość 2.5 m – 322.09 mb. -  805.22 m2

- Krawężniki kostka granitowa podwójna  8/10 = 322.09 x 2= 644.20 mb. krawężnika x 0.2 m szer. = 129 m2 , zapotrzebowanie ok. 27 ton kostki granitowej 8/10 .

- Obrzeża placu przy rzece  kostka granitowa 8/10 , 30 mb. x 0.2 =  6 m2 zapotrzebowanie ok. 1.25 tony .

- Razem 28.25 ton kostki granitowej szarej 8/10 cm.

PROJKEKT TECHNICZNY SCHODÓW  PARKOWYCH

- Schody ze skarpy

W północno-wschodniej części parku projektuje się schody kamienne z surowych granitowych bloków, nawiązując do istniejących schodów , których pozostałości można odnaleźć w tym miejscu.

Po demontażu starych płyt granitowych, projektuje się budowę schodów, jak w projekcie technicznym, posadowionych bezpośrednio w skarpę. Nie ma konieczności stosowania podbudowy gdyż grubość projektowanych płyt 15 cm i wzajemne zachodzenie się bloków kamiennych gwarantują uch stabilizacje w skarpie .

Projektuje się 20 stopni 15 / 50 oraz na  wypłaszczeniu skarpy 7 stopni 15 / 78.

Parametry :

- Różnica poziomów ok. 4m

- Długość  podstawy skarpy 15.18 m

- Wysokość stopnia 15 cm

- Szerokość stopnia ok 50 cm. do 78 cm na wypłaszczeniu

Materiały :

- Płyta granitowa surowa 120 x 60 x1 5 cm – 19 szt.

- Płyta granitowa surowa 120 x 90 x 15 cm – 7 szt.

- Schody nad rzeką

W południowej części parku nad rzeką planuje się budowę schodów na piaszczystej skarpie  .

Projektuję się schody stabilizowane murakami granitowymi 10 x 20 x 40 , po bokach , na suchy beton 10 cm . Muraki granitowe , szerokość należy dopasować do biegu schodów.

Stopnie zbudowane z kantówki  14 x 25 x 142 jak podkład kolejowy, z drewna liściastego sezonowanego, impregnowanego ciśnieniowo i dodatkowo  zabezpieczonego impregnatem w miejscu styku z podłożem. Element ten zabezpieczono przed osuwaniem kantówką z tego samego materiału o wymiarach  14x25x50 mocowaną pionowo w skarpę i łączoną gwoździem 25 cm.

Pozostałą cześć stopnia wypełnia nawierzchnia jak na ścieżce parkowej spacerowej.

Parametry :

- Różnica poziomów ok. 1.54 m

- Długość  podstawy skarpy 3.46  m

- Wysokość stopnia 15 cm

- Szerokość stopnia ok 35 cm

Materiały :

- Murak granitowy 10 x 20 x 40 cm – 40  szt.

2.	Kantówka 14 x 25 x 50  cm – 	20  szt.

3.   Kantówka 14 x 25 x 142 cm – 	10  szt.

4.   Gwoździe 25 cm-			20  szt.

- GŁAZOWISKO I ŹRÓDEŁKO

Źródełko

W północno-wschodniej części parku pod skarpą projektuje odbudowe starego źródełka.

Stan istniejący źródełka : obudowa  z betonu , pod spodem granitowe bloki, zamulone .

Należy oczyścić i pogłębić źródełko , usunąć  betonowe elementy obudowy .

Projektuje się  nową obudowę w zarysie starej , z muraków granitowych  mocowanych na pozostałych granitowych blokach, za pomocą wodoodpornego betonu.

Planuje się aby woda ze źródełka rozlewała się po głazowisku dlatego zewnętrzny murak należy osadzić  na szerokość i wyciąć nieckę jak na rys.

Parametry :

Prostokąt z muraków granitowych 100 cm x 110 cm

Materiały :

- Murak granitowy 15 x20 x 40 cm – 17 szt.

Głazowisko

Projektuje się głazowisko pomiędzy źródełkiem a zbiornikiem wodnym – zakolowym oczkiem , które odprowadza wodę ze źródełka do rzeki .

Woda, jeżeli źródło będzie na tyle wydajne, woda  będzie sączyła się pomiędzy  kamieniami głazowiska do oczka.

Planuje się wybranie urodzajnej ziemi i rozścielenie je po bokach oczka ,oraz umocnienie podłoża  warstwą piasku 12 cm  , geowłókniny oraz kruszywa łamanego  umieszczonego w geokracie miń. 10 cm , w tym podłożu należy osadzić większe głazy a następnie  uzupełnić 35 cm warstwą żwiru grubego.

Całość będzie obrastała roślinność nadwodna oraz projektowane grupy roślin cieniolubnych i wilgociolubnych.

Parametry :

Obszar głazowiska nieregularnego kształtu / zwymiarowane narożniki /   25 m2, zachodzący na nawierzchnię ścieżki parkowej , z wbudowanym wcześniej pojedynczymi głazami granitowymi. Wierzch, na głazach do chodzenia w miarę płaski i gładki ,szczeliny pomiędzy głazami i otoczakami ok. 15 cm, takie aby nie uwięzła stopa. / patrz zdjęcie na projekcie /.

Materiały :

- Żwir 16-63 mm -  8.75 m3

- Głazy, duże otoczki granitowe  - ok. 4 szt./1 m2  kamieni o średnicy 38-50 cm , oraz kilka większych.

Razem ok. 100 kamieni , głazów.

- ZABEZPIECZENIE OSUWISK  BRZEGÓW RZEKI

Należy stosować  metody przytoczone w powyższych materiałach zaczerpniętych z  książki „Inżynieria ekologiczna w budownictwie wodnym i ziemnym” autorstwa Begemann’a i Schiechtl’a , Wydawnictwo Arkady  1999 r.

W projekcie umocnień brzegów rzeki, zakreślono obszary  / 212 mb. – 424 m2 /

do odbudowy i zabezpieczenia, stan na sierpień 2010 r. i wybrano najkorzystniejszą metodę prac.

W celu odbudowy i zabezpieczenia brzegów rzeki przed osuwiskami należy w miejscach ubytku naprzemiennie i na krzyż układać gałęzie sosnowe z igliwiem i przesypywać ziemią.

Następnie wierzchnią warstwę ziemi przykryć matą jutową i posadzić w nią sadzonki:

turzycy błotnej, turzycy zaostrzonej, trzcinnika piaskowego, kosaćca żółtego, tataraku.

Przed przystąpieniem do budowy należy ocenić stan istniejący rzeki i wybrać odpowiednią metodę dla poszczególnych sytuacji.

Zastosowanie faszyny wierzbowej i kołków wierzbowych i osikowych stwarza zagrożenie wprowadzenia tych gatunków do parku.

Materiał ten wprowadzać w miejscach niezbędnie koniecznych.

PROJKEKT TECHNICZNY MAŁEJ ARCHITEKTURY

- Mała architektura

Wyposażenie parku obejmuje:

latarnie, ławki, kosze, stojaki na rowery-wszystkie kotwione do podłoża.

Założono, że wszystkie elementy są podobne stylistycznie.

Ławki zaplanowano pojedyncze 36 sztuk, w grupach na placyku wypoczynkowym oraz wzdłuż alejek.

Kosze zaplanowano w sąsiedztwie ławek w ilości 21sztuk.

Stojaki na rowery zlokalizowano przy głównych wejściach do parku w ilości 2 sztuki.

Założono, że ruch rowerowy na terenie parku jest niepożądany. Rowerzyści pozostawiają rowery w stojakach i nie zakłócają relaksu spacerującym.

Karty techniczne małej architektury wraz z przykładowymi zdjęciami poniżej.

Fot. Ławka żeliwna, drewniana.

Opis techniczny:

Konstrukcja:
Stelaż z żeliwa. Siedzisko i oparcie z drewnianym olistwowaniem.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy żeliwne malowane farba bitumiczna z kolorze czarnym.

Drewno:
Listwy z drewna iglastego (jodła), szlifowane tasmowo i trzykrotnie malowane impregnatem, bejcą i lakierem zewnetrznym. Listwy malowane w kolorach: dąb, sosna, palisander, teak.
Na zapytanie ławka i stól z listwami dębowymi.

Sposób mocowania:
Ławka do zakotwienia.

Wersja	z oparciem i podłokietnikami

Rodzaj drewna	jodła

Długość całkowita	1700 mm

Głębokość		570 mm

Wysokość całkowita	770 mm

Długość siedziska	1700 mm

Głębokość siedziska	490 mm

Wysokość siedziska	440 mm

Waga	55 kg

Sposób mocowania	wolnostojący

Fot. Kosz na śmieci

Opis techniczny:

Konstrukcja:

Kosz ze stelażem z rury stalowej o średnicy 42,4 mm z aluminium. Pojemnik z blachy perforowanej, ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Pokrywa aluminiowa w formie płaskiego daszka. W zestawie z ocynkowanym ogniowo pojemnikiem wewnętrznym i popielniczką.

Powierzchnia / Kolor:

Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL. Aluminium malowane proszkowo w palecie kolorów RAL.

Sposób mocowania:

Kosz do zabetonowania. Zalecana głębokość osadzenia 300 mm.

Otwieranie / Opróżnianie:

W celu opróżnienia kosza, należy zwolnić blokadę , przechylić kosz i wyjąć pojemnik wewnętrzny. Zaleca się zakładanie worków.

Pojemność	30 l

Sposób mocowania	do zabetonowania

Wersja	blacha perforowana

Wysokość całkowita	1500 mm

Szerokość całkowita	440 mm

Głębokość	400 mm

Waga	20 kg

Powierzchnia	Stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo / Aluminium malowane proszkowo.

Fot. Stojak na rowery

Opis techniczny:

Konstrukcja:

Stojak z rury o średnicy 48,3 mm z aluminium.

Sposób mocowania:

Do zamocowania na ścianie lub w podłożu.

Elementy mocujące na dodatkowe zamówienie - patrz akcesoria.

Długość całkowita	1280 mm

Szerokość całkowita	345 mm

Wysokość całkowita	492 mm

Szerokość opony	55 mm

Waga	17 kg

Powierzchnia	naturalne aluminium

PROJEKTY TECHNICZNE

CZĘŚĆ OPISOWA 										str.

- Ścieżka parkowa z nawierzchnią utwardzoną  					2

- Ścieżka parkowa z nawierzchnią utwardzona o wzmocnionej podbudowie	3

- Schody ze skarpy									4

- Schody nad rzeką			               					4

- Źródełko										5

- Głazowisko										5

- Zabezpieczenie osuwisk brzegów rzeki						6

- Mała architektura									10

CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS PROJEKTÓW I RYSUNKÓW :

- Ścieżka parkowa z nawierzchnią utwardzoną  - przekrój

- Ścieżka parkowa z nawierzchnią utwardzona o wzmocnionej podbudowie – przekrój

- Ścieżki i drogi parkowe – rzut, wymiarowanie w skali 1 : 250

- Schody ze skarpy – rzut w skali 1 : 100 , przekrój 1 :100 ,detale  1:20, 1:50

- Schody nad rzeką – rzut w skali 1 :20 , przekrój 1 : 20

- Źródełko – rzut w skali 1 : 50, detal 1 : 50

Głazowisko - detal  1 : 20

- Zabezpieczenie osuwisk brzegów rzeki – rzut w skali 1 : 500

- Mała architektura, gotowe wzory